EDSP4-31BT

用戶手冊

安裝說明用戶手冊

注意事项

警告：为了防止电气短路，请勿将设备置于有雨或潮湿的地方。

电器如遇水和其它液体进入机内，应立即切断电源，并请专业维修人员检查维修，以免发生意外。

机内没有用户能自行维修的地方，请勿打开机盖，请找专业人员打开和维修。

包装清单

根据您购买的型号包装箱内应放置如下物件，如有缺少，请尽快通知销售商或厂家：

EDSP4-31BT主机          1台

用户手册/保修卡       		1本/1张

2米USB2.0连接线       	1条

主机匹配线材     			1个（选配件）

DSP功放通用线材             1条

線控盒                       1个（选配件）

目录                                            用户手册

第一部分：产品简介

  - 产品特性…………………………………………………….…………………..4

  - 机器接口简介…………………………………………………………………...5

  - 控制软件简介……………………………………………………………...........5

  - 产品参数指标…………………………………………………………………...6

第二部分：系统连接方法

2.1	系统经典连接参考…………………………….………………....………….....8

2.2	主机适配插接头……………….………………………….……..…….….........9

2.3	低电平RCA输入输出连接……………………………………..…………..…9

2.4	USB2.0接头连接……………….……………………………………….…….10

第三部分：调音PC软件操作说明

  - 软件获取、安装……………………………………………………….…...…..11

  - 运行及联机介绍………………………………………………………………..11

  - 软件界面介绍…………………………………………………………………..12

3.3.1 	输入信号选择操作………………………………………………..12

3.3.2	输出通道切换编辑操作方法……..................................................12

3.3.3	输出通道音量、延时、类型、静音和相位调节操作方法….….12

3.3.4	输出信号通道均衡器和分频器编辑操作………………………..15

3.3.5	输出信号通道配置功能选项操作………………………………..16

  - 场景数据操作介绍……………………………….…....……………….............18

    - 加载、删除和另存为机器预置场景……..…………………………..18

    - 加载、另存为电脑上场景文件…………………..…………………..22

    - 加载、保存整机场景……………………..…………………………..23

  - 选项操作介绍…………………………………………….………….…………24

    - 软件中英文切换方法……………………………..………….……….24

    - 机器固件更新方法………………………………..…………………..24

    - 帮助信息获取………………………………………..………………..25

    - 关于信息查询………………………………………………………....25

第四部分：常见故障解决方法…………….……………………………………………………26

附录：     产品保修卡

第一部分  产品简介                                    用户手册

第一部分：产品简介

  - 产品特性

․OEM系統集成聲音處理器

․適用於OEM工廠揚聲器調諧

․48-位元DSP, 具有浮點處理功能

․低電平和高電平輸入

․來源: 藍芽音頻, 高電瓶輸入(主機信號), 立體聲RCA類比輸入(後裝主機信號)

․8通道無限可調數字處理通道

․內置4X75W AB類放大器, 具有無限可調數字處理通道

․每個通道有31段獨立均衡器

․參數和圖形均衡器

․頻率範圍: 20Hz ~ 20KHz, 1Hz steps

․可調增益: -12.0dB ~ +12.0 dB

․高通, 低通, 和帶通, 每通道有獨立的濾波器

․濾波器: 20Hz-20kHz

․斜率 : 6db, 12dB, 18dB, 24dB, 30dB, 36dB, 42dB, 48dB

․可變時間延遲: < 15毫秒

․相位: 0゜ 或  180゜

․系統控制: 連接手機/電腦

․手機APP: IOS/Android

․可調預設存儲器

第一部分  产品简介                                    用户手册

1.2	机器接口简介

1、主机连接线束接口

2、低电平RCA输入，立体声输入

3、U盘无损播放接口

4、保险丝

5、HOST/ACC转换开关

6、低电平RCA输出，最多可接8通道喇叭系统输出

7、线控器接口

8、USB2.0接口

1.3	控制软件简介

EDSP4-31BT电脑控制软件：（详细介绍查阅本册内“第三部分 调音PC软件操作说明”）

1、PC控制软件自动检测是否有USB线硬件连接上，如有则会自动连接到EDSP4-31BT主机。

2、显示器分辨率大于1280*760，否则不能完全显示界面。

3、只适应于Windows操作系统手提电脑、台式机和平板电脑。

第一部分  产品简介                                    用户手册

1.4	产品参数指标

技术规格

| 动态范围 | ≥110dB |
| --- | --- |
| 信噪比 | ≥100dB |
| 总谐波失真 | ≤0.05% |
| 频率响应 | 10Hz～22KHz |
| 输入阻抗 | 低电平输入:20KΩ, 高电平输入:240Ω |
| 低电平输出阻抗 | 100Ω |
| 输出功率（4Ω） | 均值（RMS）功率40W X 4，峰值功率65W X 4 |
| 信号输入输出范围 | RCA输入：3.3Vpp；高电平：30Vpp；RCA输出：13.0Vpp |
| 使用环境温度 | -10～70℃ |
| 电源 | DC 9V～15V |
| 启动REM输出 | +12V启动电压输出(0.1A) |
| 待机功耗 | ≤0.1W |

功能参数

| 输入信号类型 | 可选：4通道高电平，2通道立体声低电平或藍牙或U盘 |
| --- | --- |
| RCA输出定位 | 可任意定义输出通道的声场位置和喇叭类型。 |
| 输出信号增益 | 增益范围：静音，-59dB到0dB。 |
| 输出信号均衡器 | 1-6每输出通道独立31段均衡器 7-8每输出通道独立10段均衡器引擎： 均衡器类型： 第一个均衡器为参量和低调可选。 第二个均衡器为参量和高调可选。 其他为参量均衡方式。 频率范围： 20Hz～20KHz，分辨率1Hz。 Q值（斜率或坡度）： 0.404～28.85，分辨率0.01。 增益： -12.0dB～+12.0dB，分辨率0.1dB。 |

功能参数（续）

| 输出信号分频器 | 每输出配有最高2阶的高低通独立滤波器。 1、专业滤波类型：巴特沃斯(Butterworth)、宁克(Linkwitz-Riley)、贝塞儿(Bessel)。 2、滤波分频点：20Hz - 20KHz。分辨率1Hz。 3、滤波斜率设置：CH1-CH8 6/12/18/24dB/Oct。 |
| --- | --- |
| 输出相位和延时 | 每输出通道可进行相位和延时调整，参数范围： 相位：同相或反相（0゜/180゜）。 延时：0.000至5.4毫秒，0.00至187.00厘米，0.00至74.00英寸 |
| 场景操作 | 机器可保存6种预置音乐场景。 |

第二部分 系统连接方法                                 用户手册

第二部分：系统连接方法

2.1	系统经典连接参考

图2.1

此接法为两台主机输入方式，需说明：

1、原车主机与EDSP4-31BT之间使用选配的专车专用线材连接，完成提升原车音响系统的效果，加装低音放大器或低音炮使用OUT7和OUT8的RCA输出，以加强音响系统的低音强度。

- 加装的播放器，使用RCA低电平输入，连接手机使用标配的AUX专用线

第二部分 系统连接方法                                 用户手册

2.2	主机适配插接头

图2.2

如上图2.2中的“1”指示位，就是“主机适配插接头”位置，与本机配套的连接线材配合使用。连接线材的具体定义如下表：

| FL+ | FL- | FR+ | FR- | FR-IN | FL-IN | RL-IN | RR-IN | GND | B+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前左输出 | 前左输出 | 前右输出 | 前右输出 | 前右输入 | 前左输入 | 后左输入 | 后右输入 | 接地 | 电源 |
| RR+ | RR- | RL+ | RL- | FR+IN | FL+IN | RL+IN | RR+IN | REM OUT | REM-IN |
| 后右输出 | 后右输出 | 后左输出 | 后左输出 | 前右输入 | 前左输入 | 后左输入 | 后右输入 | 开关输出 | 开关输入 |

说明：

1、只接只限于原厂选配的专车专用线材，或用户自行按定义外接线材。

2、REM输入，当拨动开关到HOST上时，定义在FL+/FR+/RR+/RL+这四个高电平任何一条都可以输入线上，注意：在没有使用高电平输入（只有RCA低电平输入）时，拨动开关到ACC上时，定义在FL+/FR+/RR+/RL+的任意一条都可以接入REM或ACC输入，方可正常启动机器。

3、REM输出，本机配有1个REMOUT线的输出，可接后级功放的REM输入来控制功放的开关机。（在应用本机器的RCA低电平输出到后级功放的系统中，请使用本机的REMOUT输出去控制后级功放的REM输入，否则可能造成后级喇叭过冲而烧坏！！！！！）

2.3	低电平RCA输入输出连接

如上图2.2中的“2” “6”指示位，就是“低电平RCA输入输出”位置。

- 低电平RCA输入，通常接外加播放器的RCA输出作为辅助输入，输入最大电平为3.3VPP。原车高电平输入与低电平RCA输入用线控器，藍牙或APP切换。

- 低电平RCA输出，OUT1到OUT4的信号与原车接口的功率输出是一致的，只是没有功率放大，OUT7,OUT8是独立的，通常外接低音功率放大器，作为低音加强。当然也可以用户自行主动配置RCA低电平输出来完成更高端的二分频或三分频系统。

第二部分 系统连接方法                                 用户手册

2.4	USB2.0接头连接

如下图2.3中的指示位，就是“USB 2.0连接”位置。

图2.3

使用随机配件USB线插在此孔位上与PC电脑连接，打开调音软件来调试音响系统。

第三部分 调音PC软件操作说明                          用户手册

第三部分：调音PC软件操作说明

3.1	软件获取、安装。

软件获取通过下载最新版本。电脑调音软件是无需安装驱程序，即插即用。

运行环境：适用于Windows XP /Vista /WIN7/WIN8操作系统。

安装过程介绍：

在下载后的安装软件后，双击安装文件后，按步下去就可实现安装好调音软件了。

3.2	软件运行及联机介绍

用鼠标双击EDSP4-31BT图标即可打开该软件，在没有联机前的主界面如图3.2.1：（左上角指为未连接态）

图3.2.1

EDSP4-31BT只提供了有线USB电脑PC软件连接方式。有线USB连接方式：

确保EDSP4-31BT开机状态下，用USB线通过USB接口连接到电脑，电脑将发现新设备并自动安装更新设备，几秒钟后安装完成。调音软件也会自动的与硬件上联机了。左上角指为“已连接”态。

第三部分 调音PC软件操作说明                          用户手册

3.3	软件界面介绍

图3.2.2

EDSP4-31BT机器的软件界面分以下功能区：

- 如图3.2.2中的“1”区，输入信号选择：AUX、蓝牙、高电平、U盘。

- 如图3.2.2中的“2”区，混音设置。

- 如图3.2.2中的“3”区，主菜单及场景设置。

- 如图3.2.2中的“4”区，输出信号分频及均衡调试区。

- 如图3.2.2中的“5”区，图示延时空间设置。

- 如图3.2.2中的“5”区，输出通道配置及常用参数调节区。

3.3.1	  输入信号选择操作

在连机状态下，在图3.2.2中的“1”区中点击相应的输入源，就可切换输入信号的音源。可选择：AUX、蓝牙、高电平、U盘。

3.3.2	  输出通道切换编辑操作方法

在图3.2.2中的“5”区中点击相应的通道编号（CH1，CH2……CH8），就可以切换到相应通道去调节相关的参数，在改变通道编辑时，这里其实只有图3.2.2中的“4”区（分频及均衡参数）会因通道不同而改变参数值。

3.3.3	  输出通道音量、延时、类型、静音和相们调节操作方法

在图3.3.1中，有8个输出通道的常用参数显示，用户也可以在此直接快速的调节参数。

第三部分 调音PC软件操作说明                          用户手册

具体调节说明如下：

图3.3.1

- 输出音量调节，音量调节分每通道独立的和总音量两个，在每个通道标号下方推动音量推子就可在OFF（关），-59dB到0dB之间调节；同时在右侧还有一个所有输出的总音量可调，调节范围也是OFF（关），-59dB到0dB之间。

- 输出静音和相位调节，也是在每个通道标号下方有两个按钮分别是相位与静音开关了，点击相位按钮就可以在“正相”和“反相”之间切换，点击静音按钮就可以在“开音”和“关音”之间切换。如下图3.3.2：

图3.3.2

- EDSP4-31BT处理器的输出信号通道类型可以任意自由的配置到任何声场点和扬声器类型。系统默认为4.1的全频被动模式。如下图3.3.3：

图3.3.3

CH1对应的是：前左声场输出		CH2对应的是：前右声场输出

CH3对应的是：后左声场输出		CH4对应的是：后右声场输出

CH7对应的是：后低音输出		CH8对应的是：前低音输出

第三部分 调音PC软件操作说明                          用户手册

当然用户也可自定义每个输出通道的喇叭类型，具体操作方法：

第一步：点击右侧的“重置输出配置”按钮，在弹出的对话框中选择“清空”按钮后，回到主界面后，所有的通道都复位到“空”的（无连接任何喇叭，也就没有输出了），如下图3.3.4：

图3.3.4

第二步，在每个通道标号下方，点击类型下拉选项框，在弹出的选项中选取用户的喇叭定位类型。如下图3.3.5：

图3.3.5

系统也会根据用户已选择的输出信号通道类型，屏蔽部分信号通道类型选项（作阴影，用户不可选）。具体可选项有：

前置 》左，右 》高频，中频，低频，中高频，中低频和全频

后置 》左，右 》高频，低频和全频

中置 》高频，低频和全频

超低 》左超低，右超低和超低

第三步，在用户配置好所有输出信号通道后，点击图3.3.4右侧的的“锁定输出配置”来锁定已配置好的输出通道喇叭声场位置。这样用户再在每个通道标号下方，点击类型下拉选项框，就不会弹出的类型选项了。

第三部分 调音PC软件操作说明                          用户手册

4、输出延时调节，是在左侧的延时空间设置区来图示调节的，如下（图3.3.6），点击相应喇叭旁边的数值输入框后就可以输入相应单位的延时数值，下图示的下方也还有一个延时单位的切换：毫秒、厘米或英寸。

图3.3.6

3.3.4	  输出通道均衡器和分频器编辑操作方法

输出通道的均衡器和分频器的编辑主要是在以下区域调节，如图3.3.7：

图3.3.7

在这个区域，分两个部分：上部的图示频响曲线显示及拖动编辑和下部的参数编辑输入操作。图示频响曲线显示和拖动编辑区，当鼠标移至序号位时按住，上下拖动来调节均衡器

增益，左右拖动来调节均衡器频点；当鼠标移动到左右的小黄色小框上，按住再左右拖动来调节均衡器的Q值。所有的调节同时都会在序号下方实时显示当前均衡器的参数，也会更新均衡器参数编辑区的数值。

输出通道均衡器编辑操作方法，所有的31个均衡器都可以工作为参量均衡器下。如果参量均衡器时，可在下方对应的参数框中输入数值就可（频率，Q值，和增益）调节后的曲线同时也会在上方实时显出来（如图3.3.7的参量均衡的情况）。

第三部分 调音PC软件操作说明                          用户手册

直通均衡：如图3.3.7中的按钮，当前通道只要有一个均衡器在开启状态下，此按钮就会显示出来绿色高亮态，指示你可以点击这按钮来使当前通道的所有均衡器变成不启动态（直通）。点击按钮后这就会回到 “恢复均衡”。再点击“恢复均衡”按钮也就会让当前通道的所有均衡器回到上次启动态。注意：这个操作只会改变均衡器的增益。

重置均衡：如图3.3.7中的按钮，点击此按钮会让当前通道的所有均衡器的参数回到初始状态：频点均匀分布，Q值为1.2，增益为0dB。

2、输出通道分频器编辑操作方法

图3.3.11

在图3.3.11中的右下方的“分频器”栏中，设备分频器的参量值。

类型设置：下拉菜单选择方式，有宁克(Linkwitz-Riley)、贝塞儿(Bessel)和巴特沃斯(Butterworth) 等3选项。

频率设置：可通过直接输入数值、滚动鼠标滚轮和键盘上的上下键等方式进行调节低切或高切频率。调节范围：20Hz～20KHz。

斜率（坡度）设置：CH1-CH8下拉菜单选择有6dB/Oct，12dB/Oct,18dB/Oct，24dB/Oct等4选项

注意：在6dB/Oct下，是没有算法类型的，只是通用类型（显示为NULL）。

3.3.5	  输出信号通道配置功能选项操作

图3.3.12

第三部分 调音PC软件操作说明                          用户手册

重置输出配置按钮：

此按钮为重新配置输出信号通道类型的操作，点击后就会弹出提示窗口供用户选择。“清空”是让所有输出信号通道不连接任何输出喇叭，当然也不会有信号输出，为用户灵活配置作准备。“默认”是恢复系统初始配置，系统初始配置4.1声场的全频模式。“取消”是取消本次点击操作。

锁定输出配置按钮：

点击此按钮，将CH1至CH8通道的配置进行锁定或解锁操作，当按钮呈绿色显示时表示通道的配置被锁定，再次单击此按钮时可解除锁定。在解锁状态下，点击CH1～CH8可配置输出定位声场；在锁定状态下，如果输出通道的声场为空，不能点击进入编辑界面，只有输出通道的声场不为空时，点击通道进入编辑状态，但是通道不能进行声场选择。

输出左右联调按钮：

点击此按钮，即弹出提示对话框，选择同步方式（选项为 “从左复制到右”或“从右复制到左”单选框），按“确定”确认即可；再次点击此按钮时将解除左右声道联调功能。（注：左声道或右声道被联调时，软件自动将输出通道进行锁定，输出均衡器、分频器和输出音量数据可以联调。静音，相位，空间和延时不会联调。）在锁定联调下，在相关联调的项中有一个联调标志显示的。

加载输出配置按钮：

点击此按钮，将已存储在电脑中输出信号通道声场配置文件加载到机器中。加载输出配置文件后将自动解除输出通道的锁定和左右通道联调。这个功能按钮为用户在作相同配置的音改系统时，就无需再做同样的输出配置了。

保存输出配置按钮：

点击此按钮，将现行的输出信号通道声场配置方式保存到电脑中，以便将来调用。

混音设置按钮: 在图3.2.2中的“2”区中点击“混音”，就可以切换到(图3.3.13)相应调节相关的参数设置.

图3.3.13

第三部分 调音PC软件操作说明                          用户手册

3.4	场景数据操作介绍

图3.4.1

如图3.4.1所示，EDSP4-31BT软件的场景操作分三种大类型操作：机器预存场景数据、电脑预存场景数据和整机场景数据操作。

1、机器预存场景数据操作：是指机器里现在运行的场景数据和预留的6个中的其中一个预存场景数据之间的加载、保存和删除操作。（注意：输入信号音源的选择、输出信号通道类型配置和输出总音量不做为机器预存场景数据的保存加载操作）

2、电脑预存场景数据操作：是对现在机器正在运行中的场景数据保存为电脑文件，或将以前保存的场景电脑文件加载到机器中运行。（注意：输入信号音源的选择、输出信号通道类型配置和输出总音量不做为电脑预存场景数据的保存加载操作）

3、整机场景数据：是把机器中所有的数据复制到机器上或保存现机器上所有数据为电脑文件，当然也包括所有的输入输出配置数据和高级选项里的数据。这个主要用于整机的数据保存和拷贝。

3.4.1	  加载、删除和另存为机器存储场景

1、另存为机器预置场景

此项功能就是将现行的工作场景保存为机器预置场景数据（共6种）。具体操作步骤：

第一步：点击主界面上方菜单的“场景”按钮，就会弹出所有场景操作项（如图3.4.1）。

第二步：点击“另存为机器预置场景”项后就会弹出另存为机器预置场景窗口对话框（如图3.4.2）。

图3.4.2

第三部分 调音PC软件操作说明                          用户手册

第三步：在图3.4.2中对话框中，没有显示名称的是表示这个场景数据为出厂默认数据，选择用户想保存的机器预置序号位置(如选4号)，再点下方的“保存”按钮，就弹出如图3.4.3所示的“输入场景名”对话框。如果选择已有场景名的序号，将会覆盖原有数据！！！

第四步：在如图3.4.3所示的“输入场景名”对话框中输入用户想命名的名称（如4-abc），点“确定”按钮保存，回到如图3.4.4所示了。点“退出”按钮完成另存为机器预置场景的操作。到此就完成把机器当前运行场景模式保存到了机器预置中的第4组了，同时也是当前机器运行场景，可以看到软件的左上角也就显示为当前运行的预置场景的名称了。

图3.4.3

图3.4.4

第三部分 调音PC软件操作说明                          用户手册

2、加载机器预置场景

此项功能就是将以前保存的机器预置场景数据（另存为的机器预置场景）调出来做为机器当前运行场景。具体操作步骤：

第一步：点击主界面上方菜单的“场景”按钮，就会弹出所有场景操作项（如图3.4.1）。

第二步：点击“加载机器预置场景”项后就会弹出加载机器预置场景窗口对话框（如图3.4.5）。

图3.4.5

第三步：在如图3.4.5中对话框中，选择用户想要加载的机器预置序号位置(如选3号)，再点下方的“加载”按钮，就弹出如图3.4.6所示的数据加载传输进度等待窗口。

图3.4.6

第四步：数据传输完成后，机器加载预置场景就完成了，同时可以看到软件的左上角也就显示为当前运行的预置场景的名称了（如图3.4.7所示的“345”，但在调音界面一旦有参数改变后，就会变成“自定义”的名称了，因为这时的机器运行数据已与加载的那组数据不同了）。

图3.4.7

第三部分 调音PC软件操作说明                          用户手册

3、删除机器预置场景

此项功能就是将机器中的预置场景（共6种）删除，删除后名称为空了，同时数据也回到出厂前的默认数据。注意此操作不影响机器当前的运行数据改变。具体操作步骤：

第一步：点击主界面上方菜单的“场景”按钮，就会弹出所有场景操作项（如图3.4.1）。

第二步：点击“删除机器预置场景”项后就会弹出删除机器预置场景窗口对话框（如图3.4.8）。

图3.4.8

第三步：在如图3.4.8对话框中，选择用户想要删除的机器预置序号位置(如选3号)，再点下方的“删除”按钮，就弹出如图3.4.9所示的删除确认对话窗口。

图3.4.9

第三部分 调音PC软件操作说明                          用户手册

第四步：在如图3.4.9对话框中点“是”确认删除，机器删除预置场景就完成了，同时可以看到机器预置中序号3就没有名称了（如图3.4.10所示）。

图3.4.10

3.4.2	  加载和另存为电脑上的存储场景文件

1、另存为电脑上场景文件

此项功能是将当前机器工作场景数据保存到电脑上以备后期调用。具体步骤：

第一步：点击主界面上方菜单的“场景”按钮，就会弹出所有场景操作项（如图3.4.1）。

第二步：点击“另存为电脑上场景文件”项后就会弹出文件另存为的窗口对话框（如图3.4.11）。

图3.4.11

第三部分 调音PC软件操作说明                          用户手册

第三步：在弹出的窗口中输入你想要的文件名，点保存就可以了，同时回到软件主界面，也会在标题栏上也会显示你所保存的文件名称(如图3.4.12，但一旦有改变参数后也不会显示你保存的文件名称的，就变为“自定义”的名字了)。

2、加载电脑上场景文件

此项功能是将以前保存到电脑上的场景文件加载为当前机器工作场景。具体步骤：

第一步：点击主界面上方菜单的“场景”按钮，就会弹出所有场景操作项（如图3.4.1）。

第二步：点击“加载电脑上场景文件”项后就会弹出打开文件的窗口对话框（如图3.4.13）。

图3.4.13

第三步：在弹出的打开窗口中选择用户想要调用的文件名，点打开就可以了，同时回到软件主界面，也会在标题栏上显示你所打开的文件名称(如图3.4.13，但一旦有改变参数后也不会显示你保存的文件名称的, 就变为“自定义”的名字了)。

3.4.3	  加载和保存整机存储场景

1、保存整机存储场景

此项功能是将现联机机器上所有数据保存为电脑文件数据（整台机器的数据文件包括当前工作场景、6组机器预置场景、输出通道配置数据和高级选项中数据等所有数据），以备后期整机复制机器时调用。此操作不改变现联机机器的任何数据。

具体操作方法与“另存为电脑上场景文件”基本相同，请自行参考操作。

2、加载整机场景

此项功能是将以前保存在电脑上整台机器的数据文件加载到机器上（整台机器的数据文件包括当前工作场景、6组机器预置场景、输出通道配置数据和高级选项中数据等所有数据）。也就是把以前调试好的机器数据全盘复制到现在所联接的机器来。建议在作同类车型音频系时，作整机复制功能用。

具体操作方法与“加载电脑上场景文件”基本相同，请自行参考操作。

第三部分 调音PC软件操作说明                          用户手册

3.5	选项操作介绍

点击主界面上方菜单的“选项”按钮后如图3.5.1，就会弹出“选项”的各菜单项。

图3.5.1

3.5.1	  软件中英文切换方法

在选项菜单下，用鼠标点击第1个选项（中文显示“English”，英文显示“中文”） 即可将控制软件界面进行中英切换。

3.5.2	  机器固件更新方法

在选项菜单下，点击“固件更新”后弹出对话框如图3.5.2，通过点击对话框“浏览文件”按钮，找到以*.hex为扩展名的EDSP4-31BT升级文件（请查看官网最新信息及下载），再点击“更新”按钮即升级硬件，升级进度开始用彩色填充，60秒钟左右进度条充满，表示硬件升级成功，点击“退出”按钮退出硬件更新。更新完后，机器会自动重新启动工作。

图3.5.2

第三部分 调音PC软件操作说明                          用户手册

3.5.3	  帮助信息获取方法

在选项菜单下，用鼠标点击“帮助”选项系统就会自动链接打开一个文本帮助格式的文件，用户可以在文件中查阅机器操作资料。

3.5.4	  关于信息查询

在选项菜单下，用鼠标点击“关于”选项系统就会弹出一个信息查询对话框，在这可以查询到：设备的版本信息、软件的版本信息和设备的序列号信信息。

第四部分 常见故障解决方法                             用户手册

第四部分：常见故障解决

在通电前，应仔细查连接线是否正常，必须保证所有接口为正常连接。常见

故障判断及处理方法：

故障排除方法：

| 序号 | 故障现象 | 原因及解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不通电 | ①电源连接是否正确连接？ ②REM IN是否正确连接？ |
| 2 | 无声音 | ①是否启动了静音操作？ ②信号输入通道选择是否正确？ |
| 3 | USB联机不上 | ①USB连接线有无插到位？ ②电脑设备管理器的人体学输入设备内有无发现名为“HID-compliang device”的设备。 |

# Text boxes

发生故障时：

在送去维修之前，请先参照下表找原因。

检查后仍无法修复时：

请将本机恢复为初始值。

仍无法修复时：

请向生产商客户服务部咨询。